## Slide 1: SH7262アプリケーションノート

## Slide 2: アプリケーションノート
Lチカ
LCDクロック
LCD単色塗りつぶし表示
UARTテキスト出力
UARTエコーバック
SPIROM IDリード
SDカード FATリード

## Slide 3: SH7262
製品分類
  SH7262 グループ
カタログ型名
  R5S72620W144FPU
大容量内蔵RAM
  1MB
IEBusコントローラ
  非搭載
コントローラエリアネットワーク
  非搭載
温度範囲
  標準温度範囲（ー20～＋85℃）
パッケージ
  176ピンQFP

## Slide 4: SH7262ボード
ボード名
  CQ-FRK-SH2A
入力クロック
  48MHz
  クロック動作モード：モード1
内部クロック(Iφ)
  144MHz(FRQCR CPUクロック周波数の分周率：×1倍の場合)
  48MHz(FRQCR CPUクロック周波数の分周率：×1/3倍の場合。初期値)
バスクロック(Bφ)
  48MHz
周辺クロック(Pφ)
  24MHz(FRQCR 周辺クロック周波数の分周率：×1/6倍の場合。初期値)
  12MHz(FRQCR 周辺クロック周波数の分周率：×1/12倍の場合)

## Slide 5: Lチカ
実現する機能
  LEDを点滅させる
制御部品
  FRK-SH2A LED1(プルアップ)
使用する周辺機能
  汎用入出力ポート(ポートC)
端子
  9番ピン(PC8/nCS3/TIOC4D/IRQ7マルチプレクス)
レジスタ
  ポートCコントロールレジスタ2(PCCR2)
    PC8モード：PC8
  ポートC・IOレジスタ0(PCIOR0)
    PC8入出力方向：出力
  ポートCデータレジスタ0(PCDR0)
    PC8データ：トグル値

## Slide 6: Lチカ プログラム
Cソース
Githubリンク

## Slide 7: Lチカ 動作結果
動画
Youtubeリンク

## Slide 8: LCDクロック
実現する機能
  LCDにテストパターンを表示させる
制御部品
  LTA042B010F(TEST/NCLK/G5/G4/G3/G2/G1/G0)
    TESTをHにした場合HSYNC/VSYNC/B5/B4/B3/B2/B1/B0/R5/R4/R3/R2/R1/R0をオープンにして良いかは不明なのでLに固定する
    不明ピンはLに固定する
使用する周辺機能
  ビデオディスプレイコントローラ3
    (4) TFT-LCD パネル向けの制御信号出力機能
  汎用入出力ポート(ポートG)

## Slide 9: LCDクロック
端子
  98番ピン(PG20/LCD_EXTCLK/MISO1/TxD7マルチプレクス)
  99番ピン(PG19/LCD_CLK/TIOC2B/MOSI1/RxD7マルチプレクス)
  100番ピン(PG18/LCD_DE/TIOC2A/SSL10/TxD6マルチプレクス)
  101番ピン(PG17/LCD_HSYNC/TIOC1B/RSPCK1/RxD6マルチプレクス)
  102番ピン(PG16/LCD_VSYNC/TIOC1A/TxD3/nCTS1マルチプレクス)
  103番ピン(PG15/LCD_DATA15/TIOC0D/RxD3/nRTS1マルチプレクス)
  104番ピン(PG14/LCD_DATA14/TIOC0C/SCK1マルチプレクス)
  105番ピン(PG13/LCD_DATA13/TIOC0B/TxD1マルチプレクス)
  107番ピン(PG12/LCD_DATA12/TIOC0A/RxD1マルチプレクス)
  109番ピン(PG11/LCD_DATA11/SSITxD0/IRQ3/TxD5/SIOFTxDマルチプレクス)
  111番ピン(PG10/LCD_DATA10/SSIRxD0/IRQ2/RxD5/SIOFRxDマルチプレクス)
  112番ピン(PG9/LCD_DATA9/SSIWS0/TxD4/SIOFSYNCマルチプレクス)
  113番ピン(PG8/LCD_DATA8/SSISCK0/RxD4/SIOFSCKマルチプレクス)
  114番ピン(PG7/LCD_DATA7/SD_CD/PINT7マルチプレクス)
  115番ピン(PG6/LCD_DATA6/SD_WP/PINT6マルチプレクス)
  116番ピン(PG5/LCD_DATA5/SD_D1/PINT5マルチプレクス)
  117番ピン(PG4/LCD_DATA4/SD_D0/PINT4マルチプレクス)
  119番ピン(PG3/LCD_DATA3/SD_CLK/PINT3マルチプレクス)
  121番ピン(PG2/LCD_DATA2/SD_CMD/PINT2マルチプレクス)
  123番ピン(PG1/LCD_DATA1/SD_D3/PINT1マルチプレクス)
  124番ピン(PG0/LCD_DATA0/SD_D2/PINT0/WDTOVFマルチプレクス)

## Slide 10: LCDクロック
結線
  98番ピン(PG20) - FRK-SH2A CN3_33 - LCD CN1_1(TEST)
  99番ピン(LCD_CLK) - FRK-SH2A CN3_21 - LCD CN1_2(NCLK)
  100番ピン(PG18) - FRK-SH2A CN3_22 - LCD CN1_6(不明)
  101番ピン(PG17) - FRK-SH2A CN3_23 - LCD CN1_4(HSYNC)
  102番ピン(PG16) - FRK-SH2A CN3_24 - LCD CN1_5(VSYNC)
  103番ピン(PG15) - FRK-SH2A CN3_18 - LCD CN1_22(R5)
  104番ピン(PG14) - FRK-SH2A CN3_17 - LCD CN1_23(R4)
  105番ピン(PG13) - FRK-SH2A CN3_16 - LCD CN1_24(R3)
  107番ピン(PG12) - FRK-SH2A CN3_15 - LCD CN1_25(R2)
  109番ピン(PG11) - FRK-SH2A CN3_14 - LCD CN1_26(R1)
  111番ピン(PG10) - FRK-SH2A CN3_13 - LCD CN1_15(G5)
  112番ピン(PG9) - FRK-SH2A CN3_12 - LCD CN1_16(G4)
  113番ピン(PG8) - FRK-SH2A CN3_11 - LCD CN1_17(G3)
  114番ピン(PG7) - FRK-SH2A CN3_8 - LCD CN1_18(G2)
  115番ピン(PG6) - FRK-SH2A CN3_7 - LCD CN1_19(G1)
  116番ピン(PG5) - FRK-SH2A CN3_6 - LCD CN1_20(G0)
  117番ピン(PG4) - FRK-SH2A CN3_5 - LCD CN1_8(B5)
  119番ピン(PG3) - FRK-SH2A CN3_4 - LCD CN1_9(B4)
  121番ピン(PG2) - FRK-SH2A CN3_3 - LCD CN1_10(B3)
  123番ピン(PG1) - FRK-SH2A CN3_2 - LCD CN1_11(B2)
  124番ピン(PG0) - FRK-SH2A CN3_1 - LCD CN1_12(B1)

## Slide 11: LCDクロック
レジスタ
  ポートGコントロールレジスタ7(PGCR7)
    PG0モード：PG0
  ポートGコントロールレジスタ5(PGCR5)
    PG20モード：PG20
  ポートGコントロールレジスタ4(PGCR4)
    PG19モード：LCD_CLK
    PG18モード：PG18
    PG17モード：PG17
    PG16モード：PG16
  ポートGコントロールレジスタ3(PGCR3)
    PG15モード：PG15
    PG14モード：PG14
    PG13モード：PG13
    PG12モード：PG12
  ポートGコントロールレジスタ2(PGCR2)
    PG11モード：PG11
    PG10モード：PG10
    PG9モード：PG9
    PG8モード：PG8
  ポートGコントロールレジスタ1(PGCR1)
    PG7モード：PG7
    PG6モード：PG6
    PG5モード：PG5
    PG4モード：PG4
  ポートGコントロールレジスタ0(PGCR0)
    PG3モード：PG3
    PG2モード：PG2
    PG1モード：PG1

## Slide 12: LCDクロック
レジスタ(続き)
  ポートG・IOレジスタ1(PGIOR1)
    PG20入出力方向：出力
    PG18入出力方向：出力
    PG17入出力方向：出力
    PG16入出力方向：出力
  ポートG・IOレジスタ0(PGIOR0)
    PG15入出力方向：出力
    PG14入出力方向：出力
    PG13入出力方向：出力
    PG12入出力方向：出力
    PG11入出力方向：出力
    PG10入出力方向：出力
    PG9入出力方向：出力
    PG8入出力方向：出力
    PG7入出力方向：出力
    PG6入出力方向：出力
    PG5入出力方向：出力
    PG4入出力方向：出力
    PG3入出力方向：出力
    PG2入出力方向：出力
    PG1入出力方向：出力
    PG0入出力方向：出力

## Slide 13: LCDクロック
レジスタ(続き)
  ポートGデータレジスタ1(PGDR1)
    PG20データ：1
    PG18データ：0
    PG17データ：0
    PG16データ：0
  ポートGデータレジスタ0(PGDR0)
    PG15データ：0
    PG14データ：0
    PG13データ：0
    PG12データ：0
    PG11データ：0
    PG10データ：0
    PG9データ：0
    PG8データ：0
    PG7データ：0
    PG6データ：0
    PG5データ：0
    PG4データ：0
    PG3データ：0
    PG2データ：0
    PG1データ：0
    PG0データ：0

## Slide 14: LCDクロック
レジスタ(続き)
  スタンバイコントロールレジスタ7(STBCR7)
    モジュールストップ74：ビデオディスプレイコントローラ3 は動作
  パネルクロックセレクトレジスタ(PANEL_CLKSEL)
    パネルクロック選択ビット：バスクロックを選択
    パネルクロック動作許可ビット：パネルクロック動作ブロックの動作許可
    クロック分周比設定ビット：クロック分周比1/8(バスクロック:48MHzにおいて入出力クロック:6.000MHzを設定)

## Slide 15: LCD単色塗りつぶし表示
実現する機能
  LCD全面に単色を塗りつぶし表示させる
制御部品
  LTA042B010F(TEST/NCLK/HSYNC/VSYNC/B5/B4/B3/B2/B1/B0/G5/G4/G3/G2/G1/G0/R5/R4/R3/R2/R1/R0)
    不明ピンはLに固定する
    垂直トータル：96(min)~111(typ.)~250?(max)
    垂直ブランキング期間：0(min)~15(typ.)~154?(max)
    垂直ディスプレイ有効期間：96
    水平トータル：411(min)~507(typ.)~605(max)
    HSYNC幅：1(min)~1(typ.)~1(max)
    HSYNCスタート：303(min)~400(typ.)~498(max)
    HSYNCエンド：304(min)~401(typ.)~499(max)
    水平ブランキング期間：11(min)~107(typ.)~205(max)
    水平ディスプレイ期間：400
    サンプリング(HSYNC/VSYNC/B5-0/G5-0/R5-0)：NCLKの立ち下がりエッジ
使用する周辺機能
  ビデオディスプレイコントローラ3
    (1) 映像表示機能:入力映像を縮小後、メモリにバッファし、パネル表示する機能
    (3) 入力映像にグラフィックス画像(2 面)を重ね合わせる機能
    (4) TFT-LCD パネル向けの制御信号出力機能
  汎用入出力ポート(ポートG)

## Slide 16: LCD単色塗りつぶし表示
映像表示機能
  (1) キャプチャ機能
    入力映像を使用しないため関係なし
  (2) 映像・グラフィックス画像処理フロー
    グラフィックス部2 レイヤ2のみを使用する
  (3) YC→RGB 変換
    入力映像を使用しないため関係なし
  (4) RGB888→RGB565 変換
    グラフィックス部2の出力が通過するため減色されることの考慮が必要
  (5) 入力映像 Vsync と基準 Vsync の関係
    入力映像を使用しないため関係なし？
  (6) 映像・グラフィックス画像表示位置制御
    基準Vsyncからグラフィックス画像Vsyncを生成

## Slide 17: LCD単色塗りつぶし表示
パネル制御信号出力機能
  (1) 同期信号生成
    LCD_HSYNCは1クロック単位の任意のパルス幅、LCD_VSYNCは1H単位の任意のパルス幅を設定可能
  (2) データイネーブル信号生成
    データイネーブル信号を使用しないため関係なし
  (3) AC モジュレーション信号(交流化信号)
    交流化信号を使用しないため関係なし
  (4) 同期信号出力タイミング
    LCD_HSYNCおよびLCD_VSYNCはLCD_CLKの立ち上がりと同時に変化する
    反転出力により立ち下がりでも可

## Slide 18: LCD単色塗りつぶし表示
端子
  98番ピン(PG20/LCD_EXTCLK/MISO1/TxD7マルチプレクス)
  99番ピン(PG19/LCD_CLK/TIOC2B/MOSI1/RxD7マルチプレクス)
  100番ピン(PG18/LCD_DE/TIOC2A/SSL10/TxD6マルチプレクス)
  101番ピン(PG17/LCD_HSYNC/TIOC1B/RSPCK1/RxD6マルチプレクス)
  102番ピン(PG16/LCD_VSYNC/TIOC1A/TxD3/nCTS1マルチプレクス)
  103番ピン(PG15/LCD_DATA15/TIOC0D/RxD3/nRTS1マルチプレクス)
  104番ピン(PG14/LCD_DATA14/TIOC0C/SCK1マルチプレクス)
  105番ピン(PG13/LCD_DATA13/TIOC0B/TxD1マルチプレクス)
  107番ピン(PG12/LCD_DATA12/TIOC0A/RxD1マルチプレクス)
  109番ピン(PG11/LCD_DATA11/SSITxD0/IRQ3/TxD5/SIOFTxDマルチプレクス)
  111番ピン(PG10/LCD_DATA10/SSIRxD0/IRQ2/RxD5/SIOFRxDマルチプレクス)
  112番ピン(PG9/LCD_DATA9/SSIWS0/TxD4/SIOFSYNCマルチプレクス)
  113番ピン(PG8/LCD_DATA8/SSISCK0/RxD4/SIOFSCKマルチプレクス)
  114番ピン(PG7/LCD_DATA7/SD_CD/PINT7マルチプレクス)
  115番ピン(PG6/LCD_DATA6/SD_WP/PINT6マルチプレクス)
  116番ピン(PG5/LCD_DATA5/SD_D1/PINT5マルチプレクス)
  117番ピン(PG4/LCD_DATA4/SD_D0/PINT4マルチプレクス)
  119番ピン(PG3/LCD_DATA3/SD_CLK/PINT3マルチプレクス)
  121番ピン(PG2/LCD_DATA2/SD_CMD/PINT2マルチプレクス)
  123番ピン(PG1/LCD_DATA1/SD_D3/PINT1マルチプレクス)
  124番ピン(PG0/LCD_DATA0/SD_D2/PINT0/WDTOVFマルチプレクス)

## Slide 19: LCD単色塗りつぶし表示
結線
  98番ピン(PG20) - FRK-SH2A CN3_33 - LCD CN1_1(TEST)
  99番ピン(LCD_CLK) - FRK-SH2A CN3_21 - LCD CN1_2(NCLK)
  100番ピン(PG18) - FRK-SH2A CN3_22 - LCD CN1_6(不明)
  101番ピン(LCD_HSYNC) - FRK-SH2A CN3_23 - LCD CN1_4(HSYNC)
  102番ピン(LCD_VSYNC) - FRK-SH2A CN3_24 - LCD CN1_5(VSYNC)
  103番ピン(LCD_DATA15) - FRK-SH2A CN3_18 - LCD CN1_22(R5)
  104番ピン(LCD_DATA14) - FRK-SH2A CN3_17 - LCD CN1_23(R4)
  105番ピン(LCD_DATA13) - FRK-SH2A CN3_16 - LCD CN1_24(R3)
  107番ピン(LCD_DATA12) - FRK-SH2A CN3_15 - LCD CN1_25(R2)
  109番ピン(LCD_DATA11) - FRK-SH2A CN3_14 - LCD CN1_26(R1)
  111番ピン(LCD_DATA10) - FRK-SH2A CN3_13 - LCD CN1_15(G5)
  112番ピン(LCD_DATA9) - FRK-SH2A CN3_12 - LCD CN1_16(G4)
  113番ピン(LCD_DATA8) - FRK-SH2A CN3_11 - LCD CN1_17(G3)
  114番ピン(LCD_DATA7) - FRK-SH2A CN3_8 - LCD CN1_18(G2)
  115番ピン(LCD_DATA6) - FRK-SH2A CN3_7 - LCD CN1_19(G1)
  116番ピン(LCD_DATA5) - FRK-SH2A CN3_6 - LCD CN1_20(G0)
  117番ピン(LCD_DATA4) - FRK-SH2A CN3_5 - LCD CN1_8(B5)
  119番ピン(LCD_DATA3) - FRK-SH2A CN3_4 - LCD CN1_9(B4)
  121番ピン(LCD_DATA2) - FRK-SH2A CN3_3 - LCD CN1_10(B3)
  123番ピン(LCD_DATA1) - FRK-SH2A CN3_2 - LCD CN1_11(B2)
  124番ピン(LCD_DATA0) - FRK-SH2A CN3_1 - LCD CN1_12(B1)

## Slide 20: LCD単色塗りつぶし表示
レジスタ
  ポートGコントロールレジスタ7(PGCR7)
    PG0モード：LCD_DATA0
  ポートGコントロールレジスタ5(PGCR5)
    PG20モード：PG20
  ポートGコントロールレジスタ4(PGCR4)
    PG19モード：LCD_CLK
    PG18モード：PG18
    PG17モード：LCD_HSYNC
    PG16モード：LCD_VSYNC
  ポートGコントロールレジスタ3(PGCR3)
    PG15モード：LCD_DATA15
    PG14モード：LCD_DATA14
    PG13モード：LCD_DATA13
    PG12モード：LCD_DATA12
  ポートGコントロールレジスタ2(PGCR2)
    PG11モード：LCD_DATA11
    PG10モード：LCD_DATA10
    PG9モード：LCD_DATA9
    PG8モード：LCD_DATA8
  ポートGコントロールレジスタ1(PGCR1)
    PG7モード：LCD_DATA7
    PG6モード：LCD_DATA6
    PG5モード：LCD_DATA5
    PG4モード：LCD_DATA4
  ポートGコントロールレジスタ0(PGCR0)
    PG3モード：LCD_DATA3
    PG2モード：LCD_DATA2
    PG1モード：LCD_DATA1

## Slide 21: LCD単色塗りつぶし表示
レジスタ(続き)
  ポートG・IOレジスタ1(PGIOR1)
    PG20入出力方向：出力
    PG18入出力方向：出力
  ポートGデータレジスタ1(PGDR1)
    PG20データ：0
    PG18データ：0

## Slide 22: LCD単色塗りつぶし表示
レジスタ(続き)
  スタンバイコントロールレジスタ7(STBCR7)
    モジュールストップ74：ビデオディスプレイコントローラ3 は動作
  SGモード設定レジスタ(SGMODE)
    同期信号モード選択ビット：自走モード
    RGB888RGB565変換方式設定ビット：下位ビット切り捨て
  同期信号制御レジスタ(SYNCNT)
    LCD_DATA出力タイミング設定ビット：パネルクロックの立ち上がり同期で出力
    LCD_VSYNC出力タイミング設定ビット：パネルクロックの立ち上がり同期で出力
    LCD_HSYNC出力タイミング設定ビット：パネルクロックの立ち上がり同期で出力
    LCD_VSYNC反転制御ビット：反転出力
    LCD_HSYNC反転制御ビット：反転出力
  パネルクロックセレクトレジスタ(PANEL_CLKSEL)
    パネルクロック選択ビット：バスクロックを選択
    パネルクロック動作許可ビット：パネルクロック動作ブロックの動作許可
    クロック分周比設定ビット：クロック分周比1/8(バスクロック:48MHzにおいて入出力クロック:6.000MHzを設定)
  同期信号サイズレジスタ(SYN_SIZE)
    垂直方向帰線区間を含む高さ：111(96+15)
    水平方向帰線区間を含む幅：507(400+107)
  パネル出力用 垂直同期信号タイミング制御レジスタ(PANEL_VSYNC_TIM)
    基準垂直同期信号から、パネル出力用の垂直同期信号（VSYNC）の“1”セット位置まで：0
    基準垂直同期信号から、パネル出力用の垂直同期信号（VSYNC）の“0”クリア位置まで：1
  パネル出力用 水平同期信号タイミング制御レジスタ(PANEL_HSYNC_TIM)
    基準水平同期信号から、パネル出力用の水平同期信号（HSYNC）の“1”セット位置まで：0
    基準水平同期信号から、パネル出力用の水平同期信号（HSYNC）の“0”クリア位置まで：1
  グラフィックス画像用 垂直同期信号タイミング制御レジスタ(GRA_VSYNC_TIM)
    基準垂直同期信号から、グラフィックス画像用の垂直同期信号（VSYNC）の“1”セット位置まで：0

## Slide 23: LCD単色塗りつぶし表示
レジスタ(続き)
  グラフィックス部制御レジスタ(GRCMEN2)
    レジスタ値転送許可ビット：GRCMEN からGROPEDPHV（GRCINTCNT を除く）およびGROPBASERGB のレジスタ値がVsync に同期して転送する際、1にセット
    カレントレイヤ表示許可ビット：動作許可
    下位レイヤ表示許可ビット：不許可
  バス制御レジスタ(GRCBUSCNT2)
    Iバス転送モード選択ビット：16Byteバースト転送
    Iバスデータ形式：RGB565形式
    Iバスエンディアン：ビッグエンディアン
  グラフィックス画像ベースアドレスレジスタ(GROPSADR2)
    グラフィックス画像読み出しアドレス：0x1C03C000(大容量内蔵RAMのアドレス(2byteアライメント。サイズ：2(16bit color/pixel)x400(pixel/line)x96(line)=76,800byteが収まるページ2(80KB)に配置。ページ2だと持てるのは1面))
  グラフィックス画像サイズレジスタ(GROPSWH2)
    グラフィックス画像領域高さ：96
    グラフィックス画像領域幅：400
  グラフィックス画像ラインオフセットレジスタ(GROPSOFST2)
    グラフィックス画像ラインオフセット：800(=2(16bit color/pixel)x400(pixel/line)16Byteバースト転送時下位4ビットは0000固定)
  グラフィックス画像開始位置レジスタ(GROPDPHV2)
    グラフィックス画像領域垂直表示開始位置：14(15=GROPDPV+1)
    グラフィックス画像領域水平表示開始位置：91(107=GROPDPH+16)

## Slide 24: UARTテキスト出力
実現する機能
  UARTで固定文字を継続送信する
制御部品
  FRK-SH2A UART送受信ピン
    ボーレート：19200bps/データ長：8bit/パリティ：なし/ストップビット：1
使用する周辺機能
  FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース(チャネル3)
端子
  138番ピン(PF4/nICIOWRnAH/SSIWS2/DV_DATA4/TxD3/SD_CLK/AUDATA2マルチプレクス)
結線
  138番ピン(TxD3) - FRK-SH2A CN2_16 – FT4232HX CN2_12(BDBUS1)

## Slide 25: UARTテキスト出力
レジスタ
  ポートFコントロールレジスタ1(PFCR1)
    PF4モード：TxD3
  スタンバイコントロールレジスタ4(STBCR4)
    モジュールストップ44：FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションユニットチャネル3は動作
  シリアルモードレジスタ_3(SCSMR_3)
    コミュニケーションモード：調歩同期式モード
    キャラクタレングス：8ビットデータ
    パリティイネーブル：パリティビットの付加、およびチェックを禁止
    ストップビットレングス：1ストップビット
    クロックセレクト：Pφクロック(Pφ：24MHz)
  シリアル拡張モードレジスタ_3(SCEMR_3)
    ボーレートジェネレータ倍速モード：通常モード
    調歩同期式基本クロックセレクト：ビットレートの16倍の周波数の基本クロックで動作
  ビットレートレジスタ_3(SCBRR_3)
    N：38 (19200bps、Pφ：24MHz、誤差：0.16%、N=(Pφ/(64×22n-1×B)×106-1)=(24/(64×2-1×19200)×106-1))≒38

## Slide 26: UARTテキスト出力
レジスタ(続き)
  シリアルコントロールレジスタ_3(SCSCR_3)
    送信イネーブル：シリアル送信動作の開始を禁止する際、送信動作を禁止にクリア、シリアル送信動作の開始を許可する際、送信動作を許可にセット
    クロックイネーブル：内部クロック／SCK端子は入力端子（入力信号は無視）
  シリアルステータスレジスタ_3(SCFSR_3)
    送信エンド：SCFTDR へ送信データを書き込み、TEND=1 の状態を読み出した後、TENDフラグに0 を書き込んだとき、クリアされ送信中であることを表示、パワーオンリセット、SCSCR のTE ビットが0 のとき、1 バイトのシリアル送信キャラクタの最後尾ビット送信時にSCFTDR に送信データがないとき、セットされ送信を終了したことを表示
    送信FIFOデータエンプティ：TDFE＝1 の状態を読み出した後、指定送信トリガ数より多いデータをSCFTDR に書き込み、TDFE に0 を書き込んだとき、クリアされSCFTDR に書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数より多いことを表示、パワーオンリセット、送信の結果 SCFTDR に書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数以下のとき、セットされSCFTDR に書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数以下であること*1を表示
  送信FIFOデータレジスタ_3(SCFTDR_3)
    送信するシリアルデータを格納する
  FIFOコントロールレジスタ_3(SCFCR_3)
    送信FIFOデータ数トリガ：0
    送信FIFOデータレジスタリセット：送信FIFOデータレジスタ内の送信データを無効にし、データが空の状態にリセットする際、リセット動作を許可にセット、リセットを解除する際、リセット動作を禁止にクリア

## Slide 27: UARTエコーバック
実現する機能
  UART受信データを折り返して送信する
制御部品
  FRK-SH2A UART送受信ピン
    ボーレート：19200bps/データ長：8bit/パリティ：なし/ストップビット：1
使用する周辺機能
  FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース(チャネル2,3)
端子
  142番ピン(PF1/nBREQ/SSIWS1/DV_DATA1/RxD2/DREQ0/SD_D2/nAUDSYNCマルチプレクス)
  138番ピン(PF4/nICIOWRnAH/SSIWS2/DV_DATA4/TxD3/SD_CLK/AUDATA2マルチプレクス)
結線
  142番ピン(RxD2) - FRK-SH2A CN2_11 - FT4232HX CN2_3(ADBUS0)
  138番ピン(TxD3) - FRK-SH2A CN2_16 – FT4232HX CN2_12(BDBUS1)

## Slide 28: UARTエコーバック
レジスタ
  ポートFコントロールレジスタ1(PFCR1)
    PF4モード：TxD3
  ポートFコントロールレジスタ0(PFCR0)
    PF1モード：RxD2
  スタンバイコントロールレジスタ4(STBCR4)
    モジュールストップ45：FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションユニットチャネル2は動作
    モジュールストップ44：FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションユニットチャネル3は動作
  シリアルモードレジスタ_2,3(SCSMR_2,3)
    コミュニケーションモード：調歩同期式モード
    キャラクタレングス：8ビットデータ
    パリティイネーブル：パリティビットの付加、およびチェックを禁止
    ストップビットレングス：1ストップビット
    クロックセレクト：Pφクロック(Pφ：24MHz)
  シリアル拡張モードレジスタ_2,3(SCEMR_2,3)
    ボーレートジェネレータ倍速モード：通常モード
    調歩同期式基本クロックセレクト：ビットレートの16倍の周波数の基本クロックで動作
  ビットレートレジスタ_2,3(SCBRR_2,3)
    N：38 (19200bps、Pφ：24MHz、誤差：0.16%、N=(Pφ/(64×22n-1×B)×106-1)=(24/(64×2-1×19200)×106-1))≒38

## Slide 29: UARTエコーバック
レジスタ(続き)
  シリアルコントロールレジスタ_2,3(SCSCR_2,3)
    送信イネーブル：シリアル送信動作の開始を禁止する際、送信動作を禁止にクリア、シリアル送信動作の開始を許可する際、送信動作を許可にセット
    受信イネーブル：シリアル受信動作の開始を禁止する際、受信動作を禁止にクリア、シリアル受信動作の開始を許可する際、受信動作を許可にセット
    クロックイネーブル：内部クロック／SCK端子は入力端子（入力信号は無視）
  シリアルステータスレジスタ_2,3(SCFSR_2,3)
    送信エンド：SCFTDR へ送信データを書き込み、TEND=1 の状態を読み出した後、TENDフラグに0 を書き込んだとき、クリアされ送信中であることを表示、パワーオンリセット、SCSCR のTE ビットが0 のとき、1 バイトのシリアル送信キャラクタの最後尾ビット送信時にSCFTDR に送信データがないとき、セットされ送信を終了したことを表示
    送信FIFOデータエンプティ：TDFE＝1 の状態を読み出した後、指定送信トリガ数より多いデータをSCFTDR に書き込み、TDFE に0 を書き込んだとき、クリアされSCFTDR に書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数より多いことを表示、パワーオンリセット、送信の結果 SCFTDR に書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数以下のとき、セットされSCFTDR に書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数以下であること*1を表示
    受信FIFOデータフル：パワーオンリセット、RDF＝1 を読み出した後、SCFRDR の受信データ数が指定受信トリガ数より少なくなるまでSCFRDR を読み出し、RDF に0 を書き込んだとき、クリアされSCFRDR の書き込まれた受信データ数が指定受信トリガ数より少ないことを表示、指定受信トリガ数以上の受信データ数がSCFRDR に格納されるとき、セットされSCFRDR の受信データ数が指定受信トリガ数以上であることを表示
    受信データレディ：パワーオンリセット、DR=1 の状態を読み出した後、SCFRDR 内の受信データをすべて読み出し、0を書き込んだとき、クリアされ受信中であるか、正常に受信完了後SCFRDR に受信データが残っていないことを表示、指定受信トリガ数未満のデータをSCFRDR が格納し、最後のストップビットから15ETU の時間経過後も次のデータが受信されないとき、セットされ次の受信データが受信されていないことを表示
  受信FIFOデータレジスタ_2(SCFRDR_2)
    受信したシリアルデータを格納する
  送信FIFOデータレジスタ_3(SCFTDR_3)
    送信するシリアルデータを格納する
  FIFOコントロールレジスタ_2,3(SCFCR_2,3)
    受信FIFOデータ数トリガ：1
    送信FIFOデータ数トリガ：0
    送信FIFOデータレジスタリセット：送信FIFOデータレジスタ内の送信データを無効にし、データが空の状態にリセットする際、リセット動作を許可にセット、リセットを解除する際、リセット動作を禁止にクリア
    受信FIFOデータレジスタリセット：受信FIFOデータレジスタ内の受信データを無効にし、データを空の状態にリセットする際、リセット動作を許可にセット、リセットを解除する際、リセット動作を禁止にクリア

## Slide 30: SPIROM IDリード
実現する機能
  SPIバス接続のシリアルフラッシュメモリからIDを読み出す
制御部品
  FRK-SH2A U5 M25P05-A(C/D/Q/nS/nW/nHOLD)
    ライトプロテクト(nW)はHに固定されている
    ホールド(nHOLD)は4.7kΩ抵抗でプルアップされ、リセット信号(nRST)に接続されている
    シリアルクロック(C)、チップセレクト(nS)、シリアルデータアウトプット(Q)は4.7kΩ抵抗でプルアップされている
    シリアルデータインプット(D)は1MΩ抵抗でプルアップされている
    メモリサイズ：65,536バイト
    セクタ数：2
    ページ数：256
    消去単位：セクタもしくはデバイス全体
    書き込み単位：ページ
使用する周辺機能
  ルネサスシリアルペリフェラルインタフェース(チャネル0)
    本LSIはマスタとして動作

## Slide 31: SPIROM IDリード
端子
  127番ピン(PF12/nBS/AUDIO_XOUT/MISO0/TIOC3D/SPDIF_OUTマルチプレクス)
  129番ピン(PF11/A25/SSIDATA3/MOSI0/TIOC3C/SPDIF_INマルチプレクス)
  131番ピン(PF10/A24/SSIWS3/SSL00/TIOC3B/nFCEマルチプレクス)
  133番ピン(PF9/A23/SSISCK3/RSPCK0/TIOC3A/FRBマルチプレクス)
結線
  127番ピン(MISO0) - FRK-SH2A U5 M25P05-A 2(Q)
  129番ピン(MOSI0) - FRK-SH2A U5 M25P05-A 5(D)
  131番ピン(SSL00) - FRK-SH2A U5 M25P05-A 1(nS)
  133番ピン(RSPCK0) - FRK-SH2A U5 M25P05-A 6(C)

## Slide 32: SPIROM IDリード
レジスタ
  ポートFコントロールレジスタ3(PFCR3)
    PF12モード：MISO0
  ポートFコントロールレジスタ2(PFCR2)
    PF11モード：MOSI0
    PF10モード：SSL00
    PF9モード：RSPCK0
  スタンバイコントロールレジスタ5(STBCR5)
    モジュールストップ51：ルネサスシリアルペリフェラルインタフェースチャネル0は動作
  制御レジスタ_0(SPCR_0)
    機能イネーブル：本モジュールの機能を無効化しモジュール機能の一部を初期化する際、本モジュールの機能を無効化するに設定、本モジュールの機能を有効化する際、本モジュールの機能を有効化するに設定
    マスタ／スレーブモード選択：マスタモード
  スレーブセレクト極性レジスタ_0(SSLP_0)
    SSL信号極性設定：SSL信号は0アクティブ
  端子制御レジスタ_0(SPPCR_0)
    MOSIアイドル値固定イネーブル：MOSI出力値は前回転送の最終データ
  シーケンス制御レジスタ_0(SPSCR_0)
    シーケンス長：シーケンス長1(00)
  ビットレートレジスタ_0(SPBR_0)
    n：5
    N：2
    1.00Mbps、Bφ：48MHz、ビットレート=f(Bφ)/(2×(n+1)×2N)=48/(2×(5+1)×22)=1.00

## Slide 33: SPIROM IDリード
レジスタ(続き)
  データコントロールレジスタ_0(SPDCR_0)
    ダミーデータ送信イネーブル：ダミーデータ送信を禁止にする
    アクセス幅設定：SPDRレジスタへバイトアクセス
  クロック遅延レジスタ_0(SPCKD0)
    RSPCK遅延設定：1RSPCK
  スレーブセレクトネゲート遅延レジスタ_0(SSLND0)
    SSLネゲート遅延設定：1RSPCK
  次アクセス遅延レジスタ_0(SPND0)
    次アクセス遅延設定：1RSPCK+2Bφ
  コマンドレジスタ_00(SPCMD_00)
    RSPCK遅延設定イネーブル：RSPCK遅延はRSPCK遅延レジスタ（SPCKD）の設定値
    SSLネゲート遅延設定イネーブル：SSLネゲート遅延はスレーブセレクトネゲート遅延レジスタ（SSLND）の設定値
    次アクセス遅延イネーブル：次アクセス遅延は次アクセス遅延レジスタ（SPND）の設定値
    LSBファースト：MSBファースト
    データ長設定：8ビット
    SSL信号レベル保持：転送終了後から次アクセス開始までSSL 信号レベルを保持
    ビットレート分周設定：ベースのビットレートの4分周を選択(N=2)
    RSPCK極性設定：アイドル時のRSPCKが1
    RSPCK位相設定：奇数エッジでデータ変化、偶然エッジでデータサンプル

## Slide 34: SPIROM IDリード
レジスタ(続き)
  バッファコントロールレジスタ_0(SPBFCR_0)
    送信バッファデータリセット：送信バッファ内の送信データを無効にし、データが何もない状態にリセットする際、リセット動作を許可にセット、リセットを解除する際、リセット動作を禁止にクリア
    受信バッファデータリセット：受信バッファ内の受信データを無効にし、データが何もない状態にリセットする際、リセット動作を許可にセット、リセットを解除する際、リセット動作を禁止にクリア
    送信バッファデータ数トリガ：7Byte
    受信バッファデータ数トリガ：1Byte
  ステータスレジスタ_0(SPSR_0)
    受信バッファフルフラグ：受信バッファの受信データ数が受信バッファデータ数トリガで指定した値未満まで受信バッファを読み出したとき、受信バッファデータリセットを有効にしたとき、パワーオンリセットのとき、クリアされ受信バッファの受信データ数が受信バッファデータ数トリガで指定した値未満であることを表示、受信バッファの受信データ数が受信バッファデータ数トリガで指定した値以上のとき、セットされ受信バッファの受信データ数が受信バッファデータ数トリガで指定した値以上であることを表示
    送信終了：送信レジスタからシフトレジスタへ送信データが転送されたとき、クリアされ送信未終了であることを表示、シリアル転送終了時に送信バッファ（SPTX）のデータ格納数が空であるとき、セットされ送信終了したことを表示
    送信バッファエンプティフラグ：送信バッファの送信データ数が送信バッファデータ数トリガで指定した値より多くなるまで送信バッファに書き込んだとき、クリアされ送信バッファの送信データ数が送信バッファデータ数トリガで指定した値以上であるを表示、送信バッファの送信データ数が送信バッファデータ数トリガで指定した値未満になったとき、送信バッファデータリセットを有効にしたとき、パワーオンリセットのとき、セットされ送信バッファの送信データ数が送信バッファデータ数トリガで指定した値未満であることを表示
  データレジスタ_0(SPDR_0)
    送受信用のデータを格納する
    ロングワード：31～0ビット
    ワード：31～16ビット
    バイト：31～24ビット
  バッファデータカウントセットレジスタ_0(SPBFDR_0)
    T：SPTXに格納されている未送信データバイト数
    R：SPRXに格納されている受信データバイト数

## Slide 35: SDカード FATリード
実現する機能
  SPIバス接続のSDカードからFATを読み出す
制御部品
  SDカード(SCLK(CLK)/DI(CMD)/DO(DAT0)/nCS(CD/DAT3)/(DAT1)/(DAT2))
    シリアルクロック(SCLK)、シリアルデータアウトプット(DO)はFRK-SH2Aの4.7kΩ抵抗でプルアップされている
    シリアルデータインプット(DI)はFRK-SH2Aの1MΩ抵抗でプルアップされている
    チップセレクト(nCS)は4.7kΩ抵抗でプルアップする
    データライン1(DAT1)、データライン2(DAT2)は4.7kΩ抵抗でプルアップする
  SDカードコネクタ(CD/WP)
    カードデテクション(CD)、ライトプロテクション(WP)は4.7kΩ抵抗でプルアップする
使用する周辺機能
  ルネサスシリアルペリフェラルインタフェース(チャネル0)
    本LSIはマスタとして動作
  汎用入出力ポート(ポートC)

## Slide 36: SDカード FATリード
端子
  4番ピン(PC5/nRAS/TIOC4A/IRQ4マルチプレクス)
  5番ピン(PC6/nCAS/TIOC4B/IRQ5マルチプレクス)
  7番ピン(PC7/CKE/TIOC4C/IRQ6マルチプレクス)
  127番ピン(PF12/nBS/AUDIO_XOUT/MISO0/TIOC3D/SPDIF_OUTマルチプレクス)
  129番ピン(PF11/A25/SSIDATA3/MOSI0/TIOC3C/SPDIF_INマルチプレクス)
  133番ピン(PF9/A23/SSISCK3/RSPCK0/TIOC3A/FRBマルチプレクス)
結線
  4番ピン(PC5) - FRK-SH2A CN3_26 - CK-35 11(WP)
  5番ピン(PC6) - FRK-SH2A CN3_27 - CK-35 10(CD)
  7番ピン(PC7) - FRK-SH2A CN3_28 - CK-35 1(CS)
  127番ピン(MISO0) - FRK-SH2A CN3_36 - CK-35 7(DO)
  129番ピン(MOSI0) - FRK-SH2A CN3_37 - CK-35 2(DI)
  133番ピン(RSPCK0) - FRK-SH2A CN3_40 - CK-35 5(SCLK)

## Slide 37: SDカード FATリード
レジスタ
  ポートCコントロールレジスタ1(PCCR1)
    PC7モード：PC7
    PC6モード：PC6
    PC5モード：PC5
  ポートC・IOレジスタ0(PCIOR0)
    PC7入出力方向：出力
    PC6入出力方向：入力
    PC5入出力方向：入力
  ポートCデータレジスタ0(PCDR0)
    PC7データ：スレーブセレクトアサートするとき、0にクリア、スレーブセレクトネゲートするとき、 1にセット
    PC6データ：1のとき、カード未挿入を表示、0のとき、カード挿入を表示
    PC5データ：1のとき、書き込み不可を表示、0のとき、書き込み可を表示
  ポートFコントロールレジスタ3(PFCR3)
    PF12モード：MISO0
  ポートFコントロールレジスタ2(PFCR2)
    PF11モード：MOSI0
    PF9モード：RSPCK0

## Slide 38: SDカード FATリード
レジスタ(続き)
  スタンバイコントロールレジスタ5(STBCR5)
    モジュールストップ51：ルネサスシリアルペリフェラルインタフェースチャネル0は動作
  制御レジスタ_0(SPCR_0)
    機能イネーブル：本モジュールの機能を無効化しモジュール機能の一部を初期化する際、本モジュールの機能を無効化するに設定、本モジュールの機能を有効化する際、本モジュールの機能を有効化するに設定
    マスタ／スレーブモード選択：マスタモード
  端子制御レジスタ_0(SPPCR_0)
    MOSIアイドル値固定イネーブル：MOSI出力値は前回転送の最終データ
  シーケンス制御レジスタ_0(SPSCR_0)
    シーケンス長：シーケンス長1(00)
  ビットレートレジスタ_0(SPBR_0)
    n：5
    N：2
    1.00Mbps、Bφ：48MHz、ビットレート=f(Bφ)/(2×(n+1)×2N)=48/(2×(5+1)×22)=1.00

## Slide 39: SDカード FATリード
レジスタ(続き)
  データコントロールレジスタ_0(SPDCR_0)
    ダミーデータ送信イネーブル：ダミーデータ送信を禁止にする
    アクセス幅設定：SPDRレジスタへバイトアクセス
  クロック遅延レジスタ_0(SPCKD0)
    RSPCK遅延設定：1RSPCK
  次アクセス遅延レジスタ_0(SPND0)
    次アクセス遅延設定：1RSPCK+2Bφ
  コマンドレジスタ_00(SPCMD_00)
    RSPCK遅延設定イネーブル：RSPCK遅延はRSPCK遅延レジスタ（SPCKD）の設定値
    SSLネゲート遅延設定イネーブル：SSLネゲート遅延は1RSPCK
    次アクセス遅延イネーブル：次アクセス遅延は次アクセス遅延レジスタ（SPND）の設定値
    LSBファースト：MSBファースト
    データ長設定：8ビット
    SSL信号レベル保持：転送終了後から次アクセス開始までSSL 信号レベルを保持
    ビットレート分周設定：ベースのビットレートの4分周を選択(N=2)
    RSPCK極性設定：アイドル時のRSPCKが1
    RSPCK位相設定：奇数エッジでデータ変化、偶然エッジでデータサンプル

## Slide 40: SDカード FATリード
レジスタ(続き)
  バッファコントロールレジスタ_0(SPBFCR_0)
    送信バッファデータリセット：送信バッファ内の送信データを無効にし、データが何もない状態にリセットする際、リセット動作を許可にセット、リセットを解除する際、リセット動作を禁止にクリア
    受信バッファデータリセット：受信バッファ内の受信データを無効にし、データが何もない状態にリセットする際、リセット動作を許可にセット、リセットを解除する際、リセット動作を禁止にクリア
    送信バッファデータ数トリガ：7Byte
    受信バッファデータ数トリガ：1Byte
  ステータスレジスタ_0(SPSR_0)
    受信バッファフルフラグ：受信バッファの受信データ数が受信バッファデータ数トリガで指定した値未満まで受信バッファを読み出したとき、受信バッファデータリセットを有効にしたとき、パワーオンリセットのとき、クリアされ受信バッファの受信データ数が受信バッファデータ数トリガで指定した値未満であることを表示、受信バッファの受信データ数が受信バッファデータ数トリガで指定した値以上のとき、セットされ受信バッファの受信データ数が受信バッファデータ数トリガで指定した値以上であることを表示
    送信終了：送信レジスタからシフトレジスタへ送信データが転送されたとき、クリアされ送信未終了であることを表示、シリアル転送終了時に送信バッファ（SPTX）のデータ格納数が空であるとき、セットされ送信終了したことを表示
    送信バッファエンプティフラグ：送信バッファの送信データ数が送信バッファデータ数トリガで指定した値より多くなるまで送信バッファに書き込んだとき、クリアされ送信バッファの送信データ数が送信バッファデータ数トリガで指定した値以上であるを表示、送信バッファの送信データ数が送信バッファデータ数トリガで指定した値未満になったとき、送信バッファデータリセットを有効にしたとき、パワーオンリセットのとき、セットされ送信バッファの送信データ数が送信バッファデータ数トリガで指定した値未満であることを表示
  データレジスタ_0(SPDR_0)
    送受信用のデータを格納する
    ロングワード：31～0ビット
    ワード：31～16ビット
    バイト：31～24ビット
  バッファデータカウントセットレジスタ_0(SPBFDR_0)
    T：SPTXに格納されている未送信データバイト数
    R：SPRXに格納されている受信データバイト数