## Slide 1: SH7262アプリケーションノート

## Slide 2: アプリケーションノート
Lチカ
LCDクロック
LCD単色塗りつぶし表示
UARTテキスト出力
UARTエコーバック
SPIROMリード
SDカードリーダー

## Slide 3: SH7262
製品分類
  SH7262 グループ
カタログ型名
  R5S72620W144FPU
大容量内蔵RAM
  1MB
IEBusコントローラ
  非搭載
コントローラエリアネットワーク
  非搭載
温度範囲
  標準温度範囲（ー20～＋85℃）
パッケージ
  176ピンQFP

## Slide 4: SH7262ボード
ボード名
  CQ-FRK-SH2A
入力クロック
  48MHz
  クロック動作モード：モード1
内部クロック(Iφ)
  144MHz(FRQCR CPUクロック周波数の分周率：×1倍の場合)
  48MHz(FRQCR CPUクロック周波数の分周率：×1/3倍の場合。初期値)
バスクロック(Bφ)
  48MHz
周辺クロック(Pφ)
  24MHz(FRQCR 周辺クロック周波数の分周率：×1/6倍の場合。初期値)
  12MHz(FRQCR 周辺クロック周波数の分周率：×1/12倍の場合)

## Slide 5: Lチカ
実現する機能
  LEDを点滅させる
制御部品
  FRK-SH2A LED1(プルアップ)
使用する周辺機能
  汎用入出力ポート(ポートC)
端子
  9番ピン(PC8/nCS3/TIOC4D/IRQ7マルチプレクス)
レジスタ
  ポートCコントロールレジスタ2(PCCR2)
    PC8モード：PC8
  ポートC・IOレジスタ0(PCIOR0)
    PC8入出力方向：出力
  ポートCデータレジスタ0(PCDR0)
    PC8データ：トグル値

## Slide 6: Lチカ プログラム
Cソース
Githubリンク

## Slide 7: Lチカ 動作結果
動画
Youtubeリンク

## Slide 8: LCDクロック
実現する機能
  LCDにテストパターンを表示させる
制御部品
  LTA042B010F(TEST/NCLK/G5/G4/G3/G2/G1/G0)
    TESTをHにした場合HSYNC/VSYNC/B5/B4/B3/B2/B1/B0/R5/R4/R3/R2/R1/R0をオープンにして良いかは不明なのでLに固定する
    不明ピンはLに固定する
使用する周辺機能
  ビデオディスプレイコントローラ3
    (4) TFT-LCD パネル向けの制御信号出力機能
  汎用入出力ポート(ポートG)

## Slide 9: LCDクロック
端子
  98番ピン(PG20/LCD_EXTCLK/MISO1/TxD7マルチプレクス)
  99番ピン(PG19/LCD_CLK/TIOC2B/MOSI1/RxD7マルチプレクス)
  100番ピン(PG18/LCD_DE/TIOC2A/SSL10/TxD6マルチプレクス)
  101番ピン(PG17/LCD_HSYNC/TIOC1B/RSPCK1/RxD6マルチプレクス)
  102番ピン(PG16/LCD_VSYNC/TIOC1A/TxD3/nCTS1マルチプレクス)
  103番ピン(PG15/LCD_DATA15/TIOC0D/RxD3/nRTS1マルチプレクス)
  104番ピン(PG14/LCD_DATA14/TIOC0C/SCK1マルチプレクス)
  105番ピン(PG13/LCD_DATA13/TIOC0B/TxD1マルチプレクス)
  107番ピン(PG12/LCD_DATA12/TIOC0A/RxD1マルチプレクス)
  109番ピン(PG11/LCD_DATA11/SSITxD0/IRQ3/TxD5/SIOFTxDマルチプレクス)
  111番ピン(PG10/LCD_DATA10/SSIRxD0/IRQ2/RxD5/SIOFRxDマルチプレクス)
  112番ピン(PG9/LCD_DATA9/SSIWS0/TxD4/SIOFSYNCマルチプレクス)
  113番ピン(PG8/LCD_DATA8/SSISCK0/RxD4/SIOFSCKマルチプレクス)
  114番ピン(PG7/LCD_DATA7/SD_CD/PINT7マルチプレクス)
  115番ピン(PG6/LCD_DATA6/SD_WP/PINT6マルチプレクス)
  116番ピン(PG5/LCD_DATA5/SD_D1/PINT5マルチプレクス)
  117番ピン(PG4/LCD_DATA4/SD_D0/PINT4マルチプレクス)
  119番ピン(PG3/LCD_DATA3/SD_CLK/PINT3マルチプレクス)
  121番ピン(PG2/LCD_DATA2/SD_CMD/PINT2マルチプレクス)
  123番ピン(PG1/LCD_DATA1/SD_D3/PINT1マルチプレクス)
  124番ピン(PG0/LCD_DATA0/SD_D2/PINT0/WDTOVFマルチプレクス)

## Slide 10: LCDクロック
結線
  98番ピン(PG20) - FRK-SH2A CN3_33 - LCD CN1_1(TEST)
  99番ピン(LCD_CLK) - FRK-SH2A CN3_21 - LCD CN1_2(NCLK)
  100番ピン(PG18) - FRK-SH2A CN3_22 - LCD CN1_6(不明)
  101番ピン(PG17) - FRK-SH2A CN3_23 - LCD CN1_4(HSYNC)
  102番ピン(PG16) - FRK-SH2A CN3_24 - LCD CN1_5(VSYNC)
  103番ピン(PG15) - FRK-SH2A CN3_18 - LCD CN1_22(R5)
  104番ピン(PG14) - FRK-SH2A CN3_17 - LCD CN1_23(R4)
  105番ピン(PG13) - FRK-SH2A CN3_16 - LCD CN1_24(R3)
  107番ピン(PG12) - FRK-SH2A CN3_15 - LCD CN1_25(R2)
  109番ピン(PG11) - FRK-SH2A CN3_14 - LCD CN1_26(R1)
  111番ピン(PG10) - FRK-SH2A CN3_13 - LCD CN1_15(G5)
  112番ピン(PG9) - FRK-SH2A CN3_12 - LCD CN1_16(G4)
  113番ピン(PG8) - FRK-SH2A CN3_11 - LCD CN1_17(G3)
  114番ピン(PG7) - FRK-SH2A CN3_8 - LCD CN1_18(G2)
  115番ピン(PG6) - FRK-SH2A CN3_7 - LCD CN1_19(G1)
  116番ピン(PG5) - FRK-SH2A CN3_6 - LCD CN1_20(G0)
  117番ピン(PG4) - FRK-SH2A CN3_5 - LCD CN1_8(B5)
  119番ピン(PG3) - FRK-SH2A CN3_4 - LCD CN1_9(B4)
  121番ピン(PG2) - FRK-SH2A CN3_3 - LCD CN1_10(B3)
  123番ピン(PG1) - FRK-SH2A CN3_2 - LCD CN1_11(B2)
  124番ピン(PG0) - FRK-SH2A CN3_1 - LCD CN1_12(B1)

## Slide 11: LCDクロック
レジスタ
  ポートGコントロールレジスタ7(PGCR7)
    PG0モード：PG0
  ポートGコントロールレジスタ5(PGCR5)
    PG20モード：PG20
  ポートGコントロールレジスタ4(PGCR4)
    PG19モード：LCD_CLK
    PG18モード：PG18
    PG17モード：PG17
    PG16モード：PG16
  ポートGコントロールレジスタ3(PGCR3)
    PG15モード：PG15
    PG14モード：PG14
    PG13モード：PG13
    PG12モード：PG12
  ポートGコントロールレジスタ2(PGCR2)
    PG11モード：PG11
    PG10モード：PG10
    PG9モード：PG9
    PG8モード：PG8
  ポートGコントロールレジスタ1(PGCR1)
    PG7モード：PG7
    PG6モード：PG6
    PG5モード：PG5
    PG4モード：PG4
  ポートGコントロールレジスタ0(PGCR0)
    PG3モード：PG3
    PG2モード：PG2
    PG1モード：PG1

## Slide 12: LCDクロック
レジスタ(続き)
  ポートG・IOレジスタ1(PGIOR1)
    PG20入出力方向：出力
    PG18入出力方向：出力
    PG17入出力方向：出力
    PG16入出力方向：出力
  ポートG・IOレジスタ0(PGIOR0)
    PG15入出力方向：出力
    PG14入出力方向：出力
    PG13入出力方向：出力
    PG12入出力方向：出力
    PG11入出力方向：出力
    PG10入出力方向：出力
    PG9入出力方向：出力
    PG8入出力方向：出力
    PG7入出力方向：出力
    PG6入出力方向：出力
    PG5入出力方向：出力
    PG4入出力方向：出力
    PG3入出力方向：出力
    PG2入出力方向：出力
    PG1入出力方向：出力
    PG0入出力方向：出力

## Slide 13: LCDクロック
レジスタ(続き)
  ポートGデータレジスタ1(PGDR1)
    PG20データ：1
    PG18データ：0
    PG17データ：0
    PG16データ：0
  ポートGデータレジスタ0(PGDR0)
    PG15データ：0
    PG14データ：0
    PG13データ：0
    PG12データ：0
    PG11データ：0
    PG10データ：0
    PG9データ：0
    PG8データ：0
    PG7データ：0
    PG6データ：0
    PG5データ：0
    PG4データ：0
    PG3データ：0
    PG2データ：0
    PG1データ：0
    PG0データ：0

## Slide 14: LCDクロック
レジスタ(続き)
  スタンバイコントロールレジスタ7(STBCR7)
    モジュールストップ74：ビデオディスプレイコントローラ3 は動作
  パネルクロックセレクトレジスタ(PANEL_CLKSEL)
    パネルクロック選択ビット：バスクロックを選択
    パネルクロック動作許可ビット：パネルクロック動作ブロックの動作許可
    クロック分周比設定ビット：クロック分周比1/8(バスクロック:48MHzにおいて入出力クロック:6.000MHzを設定)

## Slide 15: LCD単色塗りつぶし表示
実現する機能
  LCD全面に単色を塗りつぶし表示させる
制御部品
  LTA042B010F(TEST/NCLK/HSYNC/VSYNC/B5/B4/B3/B2/B1/B0/G5/G4/G3/G2/G1/G0/R5/R4/R3/R2/R1/R0)
    不明ピンはLに固定する
    垂直トータル：96(min)~111(typ.)~250?(max)
    垂直ブランキング期間：0(min)~15(typ.)~154?(max)
    垂直ディスプレイ有効期間：96
    水平トータル：411(min)~507(typ.)~605(max)
    HSYNC幅：1(min)~1(typ.)~1(max)
    HSYNCスタート：303(min)~400(typ.)~498(max)
    HSYNCエンド：304(min)~401(typ.)~499(max)
    水平ブランキング期間：11(min)~107(typ.)~205(max)
    水平ディスプレイ期間：400
    サンプリング(HSYNC/VSYNC/B5-0/G5-0/R5-0)：NCLKの立ち下がりエッジ
使用する周辺機能
  ビデオディスプレイコントローラ3
    (1) 映像表示機能:入力映像を縮小後、メモリにバッファし、パネル表示する機能
    (3) 入力映像にグラフィックス画像(2 面)を重ね合わせる機能
    (4) TFT-LCD パネル向けの制御信号出力機能
  汎用入出力ポート(ポートG)

## Slide 16: LCD単色塗りつぶし表示
映像表示機能
  (1) キャプチャ機能
    入力映像を使用しないため関係なし
  (2) 映像・グラフィックス画像処理フロー
    グラフィックス部2 レイヤ2のみを使用する
  (3) YC→RGB 変換
    入力映像を使用しないため関係なし
  (4) RGB888→RGB565 変換
    グラフィックス部2の出力が通過するため減色されることの考慮が必要
  (5) 入力映像 Vsync と基準 Vsync の関係
    入力映像を使用しないため関係なし？
  (6) 映像・グラフィックス画像表示位置制御
    基準Vsyncからグラフィックス画像Vsyncを生成

## Slide 17: LCD単色塗りつぶし表示
パネル制御信号出力機能
  (1) 同期信号生成
    LCD_HSYNCは1クロック単位の任意のパルス幅、LCD_VSYNCは1H単位の任意のパルス幅を設定可能
  (2) データイネーブル信号生成
    データイネーブル信号を使用しないため関係なし
  (3) AC モジュレーション信号(交流化信号)
    交流化信号を使用しないため関係なし
  (4) 同期信号出力タイミング
    LCD_HSYNCおよびLCD_VSYNCはLCD_CLKの立ち上がりと同時に変化する
    反転出力により立ち下がりでも可

## Slide 18: LCD単色塗りつぶし表示
端子
  98番ピン(PG20/LCD_EXTCLK/MISO1/TxD7マルチプレクス)
  99番ピン(PG19/LCD_CLK/TIOC2B/MOSI1/RxD7マルチプレクス)
  100番ピン(PG18/LCD_DE/TIOC2A/SSL10/TxD6マルチプレクス)
  101番ピン(PG17/LCD_HSYNC/TIOC1B/RSPCK1/RxD6マルチプレクス)
  102番ピン(PG16/LCD_VSYNC/TIOC1A/TxD3/nCTS1マルチプレクス)
  103番ピン(PG15/LCD_DATA15/TIOC0D/RxD3/nRTS1マルチプレクス)
  104番ピン(PG14/LCD_DATA14/TIOC0C/SCK1マルチプレクス)
  105番ピン(PG13/LCD_DATA13/TIOC0B/TxD1マルチプレクス)
  107番ピン(PG12/LCD_DATA12/TIOC0A/RxD1マルチプレクス)
  109番ピン(PG11/LCD_DATA11/SSITxD0/IRQ3/TxD5/SIOFTxDマルチプレクス)
  111番ピン(PG10/LCD_DATA10/SSIRxD0/IRQ2/RxD5/SIOFRxDマルチプレクス)
  112番ピン(PG9/LCD_DATA9/SSIWS0/TxD4/SIOFSYNCマルチプレクス)
  113番ピン(PG8/LCD_DATA8/SSISCK0/RxD4/SIOFSCKマルチプレクス)
  114番ピン(PG7/LCD_DATA7/SD_CD/PINT7マルチプレクス)
  115番ピン(PG6/LCD_DATA6/SD_WP/PINT6マルチプレクス)
  116番ピン(PG5/LCD_DATA5/SD_D1/PINT5マルチプレクス)
  117番ピン(PG4/LCD_DATA4/SD_D0/PINT4マルチプレクス)
  119番ピン(PG3/LCD_DATA3/SD_CLK/PINT3マルチプレクス)
  121番ピン(PG2/LCD_DATA2/SD_CMD/PINT2マルチプレクス)
  123番ピン(PG1/LCD_DATA1/SD_D3/PINT1マルチプレクス)
  124番ピン(PG0/LCD_DATA0/SD_D2/PINT0/WDTOVFマルチプレクス)

## Slide 19: LCD単色塗りつぶし表示
結線
  98番ピン(PG20) - FRK-SH2A CN3_33 - LCD CN1_1(TEST)
  99番ピン(LCD_CLK) - FRK-SH2A CN3_21 - LCD CN1_2(NCLK)
  100番ピン(PG18) - FRK-SH2A CN3_22 - LCD CN1_6(不明)
  101番ピン(LCD_HSYNC) - FRK-SH2A CN3_23 - LCD CN1_4(HSYNC)
  102番ピン(LCD_VSYNC) - FRK-SH2A CN3_24 - LCD CN1_5(VSYNC)
  103番ピン(LCD_DATA15) - FRK-SH2A CN3_18 - LCD CN1_22(R5)
  104番ピン(LCD_DATA14) - FRK-SH2A CN3_17 - LCD CN1_23(R4)
  105番ピン(LCD_DATA13) - FRK-SH2A CN3_16 - LCD CN1_24(R3)
  107番ピン(LCD_DATA12) - FRK-SH2A CN3_15 - LCD CN1_25(R2)
  109番ピン(LCD_DATA11) - FRK-SH2A CN3_14 - LCD CN1_26(R1)
  111番ピン(LCD_DATA10) - FRK-SH2A CN3_13 - LCD CN1_15(G5)
  112番ピン(LCD_DATA9) - FRK-SH2A CN3_12 - LCD CN1_16(G4)
  113番ピン(LCD_DATA8) - FRK-SH2A CN3_11 - LCD CN1_17(G3)
  114番ピン(LCD_DATA7) - FRK-SH2A CN3_8 - LCD CN1_18(G2)
  115番ピン(LCD_DATA6) - FRK-SH2A CN3_7 - LCD CN1_19(G1)
  116番ピン(LCD_DATA5) - FRK-SH2A CN3_6 - LCD CN1_20(G0)
  117番ピン(LCD_DATA4) - FRK-SH2A CN3_5 - LCD CN1_8(B5)
  119番ピン(LCD_DATA3) - FRK-SH2A CN3_4 - LCD CN1_9(B4)
  121番ピン(LCD_DATA2) - FRK-SH2A CN3_3 - LCD CN1_10(B3)
  123番ピン(LCD_DATA1) - FRK-SH2A CN3_2 - LCD CN1_11(B2)
  124番ピン(LCD_DATA0) - FRK-SH2A CN3_1 - LCD CN1_12(B1)

## Slide 20: LCD単色塗りつぶし表示
レジスタ
  ポートGコントロールレジスタ7(PGCR7)
    PG0モード：LCD_DATA0
  ポートGコントロールレジスタ5(PGCR5)
    PG20モード：PG20
  ポートGコントロールレジスタ4(PGCR4)
    PG19モード：LCD_CLK
    PG18モード：PG18
    PG17モード：LCD_HSYNC
    PG16モード：LCD_VSYNC
  ポートGコントロールレジスタ3(PGCR3)
    PG15モード：LCD_DATA15
    PG14モード：LCD_DATA14
    PG13モード：LCD_DATA13
    PG12モード：LCD_DATA12
  ポートGコントロールレジスタ2(PGCR2)
    PG11モード：LCD_DATA11
    PG10モード：LCD_DATA10
    PG9モード：LCD_DATA9
    PG8モード：LCD_DATA8
  ポートGコントロールレジスタ1(PGCR1)
    PG7モード：LCD_DATA7
    PG6モード：LCD_DATA6
    PG5モード：LCD_DATA5
    PG4モード：LCD_DATA4
  ポートGコントロールレジスタ0(PGCR0)
    PG3モード：LCD_DATA3
    PG2モード：LCD_DATA2
    PG1モード：LCD_DATA1

## Slide 21: LCD単色塗りつぶし表示
レジスタ(続き)
  ポートG・IOレジスタ1(PGIOR1)
    PG20入出力方向：出力
    PG18入出力方向：出力
  ポートGデータレジスタ1(PGDR1)
    PG20データ：0
    PG18データ：0

## Slide 22: LCD単色塗りつぶし表示
レジスタ(続き)
  スタンバイコントロールレジスタ7(STBCR7)
    モジュールストップ74：ビデオディスプレイコントローラ3 は動作
  SGモード設定レジスタ(SGMODE)
    同期信号モード選択ビット：自走モード
    RGB888RGB565変換方式設定ビット：下位ビット切り捨て
  同期信号制御レジスタ(SYNCNT)
    LCD_DATA出力タイミング設定ビット：パネルクロックの立ち上がり同期で出力
    LCD_VSYNC出力タイミング設定ビット：パネルクロックの立ち上がり同期で出力
    LCD_HSYNC出力タイミング設定ビット：パネルクロックの立ち上がり同期で出力
    LCD_VSYNC反転制御ビット：反転出力
    LCD_HSYNC反転制御ビット：反転出力
  パネルクロックセレクトレジスタ(PANEL_CLKSEL)
    パネルクロック選択ビット：バスクロックを選択
    パネルクロック動作許可ビット：パネルクロック動作ブロックの動作許可
    クロック分周比設定ビット：クロック分周比1/8(バスクロック:48MHzにおいて入出力クロック:6.000MHzを設定)
  同期信号サイズレジスタ(SYN_SIZE)
    垂直方向帰線区間を含む高さ：111(96+15)
    水平方向帰線区間を含む幅：507(400+107)
  パネル出力用 垂直同期信号タイミング制御レジスタ(PANEL_VSYNC_TIM)
    基準垂直同期信号から、パネル出力用の垂直同期信号（VSYNC）の“1”セット位置まで：0
    基準垂直同期信号から、パネル出力用の垂直同期信号（VSYNC）の“0”クリア位置まで：1
  パネル出力用 水平同期信号タイミング制御レジスタ(PANEL_HSYNC_TIM)
    基準水平同期信号から、パネル出力用の水平同期信号（HSYNC）の“1”セット位置まで：0
    基準水平同期信号から、パネル出力用の水平同期信号（HSYNC）の“0”クリア位置まで：1
  グラフィックス画像用 垂直同期信号タイミング制御レジスタ(GRA_VSYNC_TIM)
    基準垂直同期信号から、グラフィックス画像用の垂直同期信号（VSYNC）の“1”セット位置まで：0

## Slide 23: LCD単色塗りつぶし表示
レジスタ(続き)
  グラフィックス部制御レジスタ(GRCMEN2)
    レジスタ値転送許可ビット：GRCMEN からGROPEDPHV（GRCINTCNT を除く）およびGROPBASERGB のレジスタ値がVsync に同期して転送する際、1にセット
    カレントレイヤ表示許可ビット：動作許可
    下位レイヤ表示許可ビット：不許可
  バス制御レジスタ(GRCBUSCNT2)
    Iバス転送モード選択ビット：16Byteバースト転送
    Iバスデータ形式：RGB565形式
    Iバスエンディアン：ビッグエンディアン
  グラフィックス画像ベースアドレスレジスタ(GROPSADR2)
    グラフィックス画像読み出しアドレス：0x1C03C000(大容量内蔵RAMのアドレス(2byteアライメント。サイズ：2(16bit color/pixel)x400(pixel/line)x96(line)=76,800byteが収まるページ2(80KB)に配置。ページ2だと持てるのは1面))
  グラフィックス画像サイズレジスタ(GROPSWH2)
    グラフィックス画像領域高さ：96
    グラフィックス画像領域幅：400
  グラフィックス画像ラインオフセットレジスタ(GROPSOFST2)
    グラフィックス画像ラインオフセット：800(=2(16bit color/pixel)x400(pixel/line)16Byteバースト転送時下位4ビットは0000固定)
  グラフィックス画像開始位置レジスタ(GROPDPHV2)
    グラフィックス画像領域垂直表示開始位置：14(15=GROPDPV+1)
    グラフィックス画像領域水平表示開始位置：91(107=GROPDPH+16)

## Slide 24: UARTテキスト出力
実現する機能
  UARTで固定文字を継続送信する
制御部品
  FRK-SH2A UART送受信ピン
    ボーレート：19200bps/データ長：8bit/パリティ：なし/ストップビット：1
使用する周辺機能
  FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース(チャネル3)
端子
  138番ピン(PF4/nICIOWRnAH/SSIWS2/DV_DATA4/TxD3/SD_CLK/AUDATA2マルチプレクス)
結線
  138番ピン(TxD3) - FRK-SH2A CN2_16 – FT4232HX CN2_12(BDBUS1)

## Slide 25: UARTテキスト出力
レジスタ
  ポートFコントロールレジスタ1(PFCR1)
    PF4モード：TxD3
  スタンバイコントロールレジスタ4(STBCR4)
    モジュールストップ44：FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションユニットチャネル3は動作
  シリアルモードレジスタ_3(SCSMR_3)
    コミュニケーションモード：調歩同期式モード
    キャラクタレングス：8ビットデータ
    パリティイネーブル：パリティビットの付加、およびチェックを禁止
    ストップビットレングス：1ストップビット
    クロックセレクト：Pφクロック(Pφ：24MHz)
  シリアル拡張モードレジスタ_3(SCEMR_3)
    ボーレートジェネレータ倍速モード：通常モード
    調歩同期式基本クロックセレクト：ビットレートの16倍の周波数の基本クロックで動作
  ビットレートレジスタ_3(SCBRR_3)
    N：38 (19200bps、Pφ：24MHz、誤差：0.16%、N=(Pφ/(64×22n-1×B)×106-1)=(24/(64×2-1×19200)×106-1))≒38

## Slide 26: UARTテキスト出力
レジスタ(続き)
  シリアルコントロールレジスタ_3(SCSCR_3)
    送信イネーブル：シリアル送信動作の開始を禁止する際、送信動作を禁止にクリア、シリアル送信動作の開始を許可する際、送信動作を許可にセット
    クロックイネーブル：内部クロック／SCK端子は入力端子（入力信号は無視）
  シリアルステータスレジスタ_3(SCFSR_3)
    送信エンド：SCFTDR へ送信データを書き込み、TEND=1 の状態を読み出した後、TENDフラグに0 を書き込んだとき、クリアされ送信中であることを表示、パワーオンリセット、SCSCR のTE ビットが0 のとき、1 バイトのシリアル送信キャラクタの最後尾ビット送信時にSCFTDR に送信データがないとき、セットされ送信を終了したことを表示
    送信FIFOデータエンプティ：TDFE＝1 の状態を読み出した後、指定送信トリガ数より多いデータをSCFTDR に書き込み、TDFE に0 を書き込んだとき、クリアされSCFTDR に書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数より多いことを表示、パワーオンリセット、送信の結果 SCFTDR に書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数以下のとき、セットされSCFTDR に書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数以下であること*1を表示
  送信FIFOデータレジスタ_3(SCFTDR_3)
    送信するシリアルデータを格納する
  FIFOコントロールレジスタ_3(SCFCR_3)
    送信FIFOデータ数トリガ：0
    送信FIFOデータレジスタリセット：送信FIFOデータレジスタ内の送信データを無効にし、データが空の状態にリセットする際、リセット動作を許可にセット、リセットを解除する際、リセット動作を禁止にクリア

## Slide 27: UARTエコーバック
実現する機能
  UART受信データを折り返して送信する
制御部品
  FRK-SH2A UART送受信ピン
    ボーレート：19200bps/データ長：8bit/パリティ：なし/ストップビット：1
使用する周辺機能
  FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース(チャネル2,3)
端子
  142番ピン(PF1/nBREQ/SSIWS1/DV_DATA1/RxD2/DREQ0/SD_D2/nAUDSYNCマルチプレクス)
  138番ピン(PF4/nICIOWRnAH/SSIWS2/DV_DATA4/TxD3/SD_CLK/AUDATA2マルチプレクス)
結線
  142番ピン(RxD2) - FRK-SH2A CN2_11 - FT4232HX CN2_3(ADBUS0)
  138番ピン(TxD3) - FRK-SH2A CN2_16 – FT4232HX CN2_12(BDBUS1)

## Slide 28: UARTエコーバック
レジスタ
  ポートFコントロールレジスタ1(PFCR1)
    PF4モード：TxD3
  ポートFコントロールレジスタ0(PFCR0)
    PF1モード：RxD2
  スタンバイコントロールレジスタ4(STBCR4)
    モジュールストップ45：FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションユニットチャネル2は動作
    モジュールストップ44：FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションユニットチャネル3は動作
  シリアルモードレジスタ_2,3(SCSMR_2,3)
    コミュニケーションモード：調歩同期式モード
    キャラクタレングス：8ビットデータ
    パリティイネーブル：パリティビットの付加、およびチェックを禁止
    ストップビットレングス：1ストップビット
    クロックセレクト：Pφクロック(Pφ：24MHz)
  シリアル拡張モードレジスタ_2,3(SCEMR_2,3)
    ボーレートジェネレータ倍速モード：通常モード
    調歩同期式基本クロックセレクト：ビットレートの16倍の周波数の基本クロックで動作
  ビットレートレジスタ_2,3(SCBRR_2,3)
    N：38 (19200bps、Pφ：24MHz、誤差：0.16%、N=(Pφ/(64×22n-1×B)×106-1)=(24/(64×2-1×19200)×106-1))≒38

## Slide 29: UARTエコーバック
レジスタ(続き)
  シリアルコントロールレジスタ_2,3(SCSCR_2,3)
    送信イネーブル：シリアル送信動作の開始を禁止する際、送信動作を禁止にクリア、シリアル送信動作の開始を許可する際、送信動作を許可にセット
    受信イネーブル：シリアル受信動作の開始を禁止する際、受信動作を禁止にクリア、シリアル受信動作の開始を許可する際、受信動作を許可にセット
    クロックイネーブル：内部クロック／SCK端子は入力端子（入力信号は無視）
  シリアルステータスレジスタ_2,3(SCFSR_2,3)
    送信エンド：SCFTDR へ送信データを書き込み、TEND=1 の状態を読み出した後、TENDフラグに0 を書き込んだとき、クリアされ送信中であることを表示、パワーオンリセット、SCSCR のTE ビットが0 のとき、1 バイトのシリアル送信キャラクタの最後尾ビット送信時にSCFTDR に送信データがないとき、セットされ送信を終了したことを表示
    送信FIFOデータエンプティ：TDFE＝1 の状態を読み出した後、指定送信トリガ数より多いデータをSCFTDR に書き込み、TDFE に0 を書き込んだとき、クリアされSCFTDR に書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数より多いことを表示、パワーオンリセット、送信の結果 SCFTDR に書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数以下のとき、セットされSCFTDR に書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数以下であること*1を表示
    受信FIFOデータフル：パワーオンリセット、RDF＝1 を読み出した後、SCFRDR の受信データ数が指定受信トリガ数より少なくなるまでSCFRDR を読み出し、RDF に0 を書き込んだとき、クリアされSCFRDR の書き込まれた受信データ数が指定受信トリガ数より少ないことを表示、指定受信トリガ数以上の受信データ数がSCFRDR に格納されるとき、セットされSCFRDR の受信データ数が指定受信トリガ数以上であることを表示
    受信データレディ：パワーオンリセット、DR=1 の状態を読み出した後、SCFRDR 内の受信データをすべて読み出し、0を書き込んだとき、クリアされ受信中であるか、正常に受信完了後SCFRDR に受信データが残っていないことを表示、指定受信トリガ数未満のデータをSCFRDR が格納し、最後のストップビットから15ETU の時間経過後も次のデータが受信されないとき、セットされ次の受信データが受信されていないことを表示
  受信FIFOデータレジスタ_2(SCFRDR_2)
    受信したシリアルデータを格納する
  送信FIFOデータレジスタ_3(SCFTDR_3)
    送信するシリアルデータを格納する
  FIFOコントロールレジスタ_2,3(SCFCR_2,3)
    受信FIFOデータ数トリガ：1
    送信FIFOデータ数トリガ：0
    送信FIFOデータレジスタリセット：送信FIFOデータレジスタ内の送信データを無効にし、データが空の状態にリセットする際、リセット動作を許可にセット、リセットを解除する際、リセット動作を禁止にクリア
    受信FIFOデータレジスタリセット：受信FIFOデータレジスタ内の受信データを無効にし、データを空の状態にリセットする際、リセット動作を許可にセット、リセットを解除する際、リセット動作を禁止にクリア